Przedmiar robót – kosztorys ofertowy

| r poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Roboty Rozbiórkowe kody CPV : 45111200-0, 45111300-1, 45111220-6 |  |  |
| 1 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z odwozem na odl. do 14 km. (2x2)x3 +(4x1,5)x14 +( 1,5x1,5)x44 = | m2 | 195,0 |  |  |
| 2 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm z odwozem na odl. do 8 km. (2x2)x3 +(4x1,5)x14 +(1,5x1,5)x44 | m2 | 195,0 |  |  |
| 3 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni betonowej z odwozem gruzu na odl. do 8 km. (3x3) +(22x1,5) = | m2 | 42,0 |  |  |
| 4 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka nawierzchni z polbruku na odkład (5x1,5)x2 +(4x1,5) = | m2 | 21,0 |  |  |
| 5 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka chodników z płytek betonowych o wym. 35x35 cm na odkład (5x1,2) = | m2 | 6,0 |  |  |
| 6 | TS 00.00 TS 02.00 | Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce betonowej z odwozem na odl. do 8 km. | m | 10,0 |  |  |

|  | 2 | Roboty Technologiczne – rurociągi kanalizacyjne zbiorcze i przyłączeniowe kody CPV : 45111230-9, 45111240-2 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 45112310-1, 45112400-9, 45231100-6, 45231110-9, 45231300-8, 45232440-8, 45233261-6, 45233280-5 45233290-8, 45233294-6, 45255600-5, 71320000-7, 71322200-3, 71322500-6, 71354000-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Ułożenie rurociągu z rur PE100 PN 1,0 Mpa ( 50/3,0 mm, łącznie z kształtkami w gotowym wykopie i wykonaniem próby szczelności. Wykonanie wykopu pionowego, w gr. kat. II-III, umocnionego obudowami prefabrykowanymi łącznie z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | m | 100,0 |  |  |
| 8 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa ( 50/3,0 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. | m | 2475,0 |  |  |
| 9 | TS 00.00 TS 03.00 | Rurociąg z rur PE100+ PN 1,0 Mpa ( 50/3,0 mm, ułożony na opaskach dystansowych w rurze ochronnej z PE . | m | 20,0 |  |  |
| 10 | TS 00.00 TS 03.00 | Rurociąg z rur PE100+ PN 1,0 Mpa ( 75/4,5 mm, ułożony na opaskach dystansowych w rurze ochronnej z PE . | m | 20,0 |  |  |
| 11 | TS 00.00 TS 03.00 | Rurociąg z rur PE100+ PN 1,0 Mpa ( 90/5,4 mm, ułożony na opaskach dystansowych w rurze ochronnej z PE . | m | 17,0 |  |  |
| 12 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa ( 63/3,8 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. | m | 1073,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa ( 75/4,5 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. | m | 515,0 |  |  |
| 14 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 PN 1,0 MPa ( 90/5,4 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) łącznie z kształtkami i wykonaniem próby szczelności. | m | 2017,0 |  |  |
| 15 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą ochronną z PE100+ PN 1,0 MPa (125/7,4 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) + manszety . | m | 20,0 |  |  |
| 16 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą ochronną z PE100+ PN 1,0 MPa (160/9,5 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) + manszety . | m | 20,0 |  |  |
| 17 | TS 00.00 TS 03.00 | Przewiert sterowany rurą ochronną z PE100+ PN 1,0 MPa ( 200/11,9 mm (rury do przewiertów horyzontalnych) + manszety . | m | 17,0 |  |  |
| 18 | TS 00.00 TS 03.00 | Zasuwa dn 50 mm z króćcami do zgrzewania rur PE ( 63 mm, z obudową i obrukowaną skrzynką do zasuw. | kpl. | 2,0 |  |  |
| 19 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienka zasuw z kręgów bet. B-45 ( 1500 mm z płytą żelbet. z włazem żel. ciężkim zamykanym ( 600 mm, trójnikiem kołnierzowym żel. COMBI z 3 zasuwami DN 80 mm Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. II-III, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 1,0 |  |  |
| 20 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 | Studzienka zasuw z kręgów bet. B-45 ( 1500 mm z płytą żelbet. z włazem żel. ciężkim zamykanym ( 600 mm, trójnikiem kołnierzowym żel. COMBI z 4 zasuwami DN 80 mm Wykonanie wykopu pionowego dla studzienki, w gr. kat. II-III, umocnionego wypraskami stalowymi z zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 2,0 |  |  |

|  | 3 | Roboty Technologiczne – pompownie przydomowe kody CPV : 45111230-9, 45111240-2, 45112000-5, 45112100-6, 45112210-0, 45112310-1, 45112400-9, 45231100-6, 45231110-9, 45231300-8, 45232423-3, 45232440-8, 45233280-5 45255600-5, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 TS 04.00 | Pompownia przydomowa prefabryk. z PE ( 800 mm H = 2,1 m , z włazem żel. ( 600 mm z 1 pompą wirową , z kpl. wyposażeniem i zasil. energet. Parametry pracy poj. pompy : Q=0,8 l/s, H=22,0 m, N =2,7 kW, U = 230 V . Wykonanie wykopu pionowego dla pompowni, w gr. kat. II-III, wykonanego metodą studniarską zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 33,0 |  |  |
| 22 | TS 00.00 TS 01.00 TS 03.00 TS 04.00 | Pompownia przydomowa prefabryk. z PE ( 800 mm H = 2,1 m , z włazem żel. ( 600 mm z 1 pompą wirową , z kpl. wyposażeniem i zasil. energet. Parametry pracy poj. pompy : Q=0,8 l/s, H=23,0 m, N =2,6 kW, U = 400 V . Wykonanie wykopu pionowego dla pompowni, w gr. kat. II-III, wykonanego metodą studniarską zasypką piaskiem, zagęszczeniem i odwodnieniem. | kpl. | 40,0 |  |  |

|  | 4 | Roboty odtworzeniowe. (drogowe) kody CPV : 45233142-6, 45233200-1 45233220-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233261-6, 45233290-8, 45233294-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 25 cm oraz warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm. (2x2)x3 +(4x1,5)x14 +(1,5x1,5)x44 = | m2 | 195,0 |  |  |
| 24 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm (2x2)x3 +(4x1,5)x14 +(1,5x1,5)x44 = | m2 | 195,0 |  |  |
| 25 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm (2x2)x3 +(4x1,5)x14 +(1,5x1,5)x44 = | m2 | 195,0 |  |  |
| 26 | TS 00.00 TS 02.00 | Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm. (4x1,5)x8 +(1,5x1,5)x17 = | m2 | 208,0 |  |  |
| 27 | TS 00.00 TS 02.00 | Odtworzenie nawierzchni betonowych gr. 12 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm. (3x3)+(22x1,5)= | m2 | 42,0 |  |  |
| 28 | TS 00.00 TS 02.00 | Odtworzenie nawierzchni z polbruku na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie żwirowej utwardzonej gr. 5 cm. (kostka z rozbiórki) (5x1,5x2)+(4x1,5) = | m2 | 21,0 |  |  |
| 29 | TS 00.00 TS 02.00 | Odtworzenie chodników z płytek betonowych o wym. 35x35 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm. (płytki z rozbiórki) 5 x 1,2= | m2 | 6,0 |  |  |
| 30 | TS 00.00 TS 02.00 | Odtworzenie krawężników betonowych na ławach betonowych (nowe krawężniki) | m | 10,0 |  |  |

OGÓŁEM   (NETTO  )

(BRUTTO)

………………………………………….                   ………. …………………………….

/miejsce i data/                                                             podpisy i pieczęcie osób uprawnionych