Lasowice Wielkie, dnia 07.08.2012r.

Otrzymują Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2012r. w przetargu nieograniczonym  na zadanie „Kanalizacja sanitarna dla wsi Chudoba i Wędrynia”

Informuję, że do Zamawiającego  wpłynęło  pytanie o treści:

Pyt. 1.  W Specyfikacji Technicznej – w części 5.3.9 – Przewierty  sterowane określono wytyczne dot. wykonania przewiertów sterowanych tj. Przed rozpoczęciem przewiertu sterowanego należy opracować projekt wykonawczy przewiertu w oparciu o następujące dane:

- aktualne podkłady mapowe z dokładnymi danymi dotyczącymi przedmiotowego odcinka wraz ze wszystkimi kolizjami, które posłużą do stworzenia profilu w osi zakładanego  przewiertu; dla wielkości placu maszynowego 30x 45 m.

- dane geologiczne i hydrologiczne uzyskane za pomocą   badań polowych w postaci wierceń rozpoznawczych lub metod geofizycznych oraz analizy materiałów archiwalnych. Na ich podstawie powinna zostać opracowana dokumentacja geologiczna zawierająca parametry.

Dla przedmiotowego zadania szacunkowe ilości przewiertów wynoszą wg przedmiaru i Specyfikacji Technicznej:

- dla przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych: 6 140 mb/229 szt. przydomowych pompowni ok. 229 przewiertów,

- dla sieci kanalizacji ciśnieniowej fi 50-140 PE: 13 598 mb/ 100mb (uśredniona długość przewiertów 20-200mb) ok. 136 szt.

Razem szacunkowo szt. przewiertów: 365 szt.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie do każdego jednostkowego przewiertu:

-wierceń rozpoznawczych(pionowych) a jeśli tak to w jakiej ilości dla każdego z nich oraz na jaką głębokość,

- zamiennie metod geofizycznych jak wyżej, oraz prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający uznaje pod terminologią

- projektu profilu podłużnego przewiertu, opracowanie dokumentacji geologicznej.

Odp. 1.

Zamawiający nie przewiduje do każdego jednostkowego przewiertu opracowywania projektów wykonawczych.

Przed przystąpieniem do wykonywania przewiertów Wykonawca powinien zaktualizować istniejące uzbrojenie oraz zweryfikować parametry geotechniczne gruntu z wykorzystaniem dowolnej metody badań.

Pyt. 2.  W Specyfikacji Technicznej TS 04.00 – Roboty elektryczne(str. 56) w pkt. 4.1.1 ujęto:

„Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy max. do 10 kva. Zakup, montaż i uruchomienie” W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy w cenie robót elektrycznych należy ująć zakup wyżej wspomnianego agregatu prądotwórczego, czy też nie stanowi on przedmiotu zamówienia?

Odp. 2.

Tak, w cenie należy ująć zakup agregatu prądotwórczego o parametrach wskazanych w Specyfikacji technicznej TS 04.00 pkt 6.12 poz. 4.1.1 zestawienia i projekcie – branża elektryczna  pkt. 2.9 opisy technicznego, rys 7.4 oraz 7.3