Załącznik nr 2 do  SIWZ

Zp-01/2010

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Jasieniu

Data: 2010-06-01

Budowa: Jasienie, gm. Lasowiice Wielkie

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,

45261210-9 Wymiana pokryć dachowych

Obiekt: Szkoła Podstawowa w Jasieniu

Zamawiający: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach,  Chocianowice 78, 46-280 Lasowice Małe

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Roboty rozbiórkowe |
| 1 KNR 401/508/2 | Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie, bez odzysku |  |  |  |
|  | (37,4+31,9)*0,5*8,25*2 = 571,725 |  |  |  |
|  | 4,5*1,3 = 5,85 |  |  |  |
|  | (1,6+5,5)*0,5*8,1*2 = 57,51 |  |  |  |
|  | (3,0+7,5)*0,5*8,0*2 = 84,0 |  |  |  |
|  | 0,5*10,5*8,1 = 42,525 |  |  |  |
|  | -0,5*10,5*7,0*2 = -73,5 | 688,11 |  | m2 |
| 2 KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| kosze | 10,0*0,5*2*2 = 20,0 |  |  |  |
| kominy | (0,9+0,55+1,0+0,55+1,0+ 0,55+3,5+0,55+1,3+0,55+1,3+ |  |  |  |
|  | 0,55)*2*0,25 = 6,15 | 26,15 |  | m2 |
| 3 KNR 403/1138/6 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, |  |  |  |
|  | stromym, podłoże: dachówka, eternit lub gont | 115 |  | szt |
| 4 KNR 403/1140/6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt |  |  |  |
|  | 32,0+9,0+9,0+8,0+6,0+8,0*6 = 112,0 | 112,00 |  | m |
| 5 KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  | 4,3*6 = 25,8 | 25,80 |  | m |
| 6 KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  | 14,5+3,0+3,0+12,0+12,0+ |  |  |  |
|  | 14,5+10,5 = 69,5 | 69,50 |  | m |
| 7 KNR 401/350/1 | Rozebranie kominów wolno stojących |  |  |  |
| komin nr 1 | 0,64*1,2*1,4 = 1,0752 |  |  |  |
| komin nr 2 | 0,51*1,15*1,15 = 0,674475 |  |  |  |
| komin nr 3 | 0,4*1,2*1,2 = 0,576 |  |  |  |
| komin nr 4 i nr 5 | 0,4*0,7*0,8*2 = 0,448 | 2,77 |  | m3 |
| 8 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 |  |  |  |
|  | 688,00*0,03 = 20,64 |  |  |  |
|  | 2,77*1,1 = 3,047 | 23,69 |  | m3 |
| 9 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1km transportu |  |  |  |
|  | R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 23,69 | 4,00 | m3 |
| 10 | Opłata za wysypisko |  |  |  |
|  | 23,69*1,4 = 33,166 | 33,17 |  | t |
| 11 KNR 401/430/4 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do |  |  |  |
|  | 24cm | 688,11 |  | m2 |
| 2 Roboty murarskie |
| 12 KNR 401/310/1 (1) | Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5m3/miejsce - korony kominów |  |  |  |
| komin nr 2 | 0,92*0,4*1,15 = 0,4232 |  |  |  |
| komin nr 6 | 0,4*2,5*0,8 = 0,8 |  |  |  |
| komin nr 7 i nr 8 | 0,92*0,4*0,35*2 = 0,2576 | 1,48 |  | m3 |
| 13 KNR 202/219/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7cm |  |  |  |
| komin nr 1 - pod połacią 0,64*1,2 |  |  |  |
| dachową | = 0,768 |  |  |  |
| komin nr 3 - pod połacią 1,2*0,4 |  |  |  |
| dachową | = 0,48 |  |  |  |
| komin nr 4 i nr 5 | 0,5*0,8*2 = 0,8 |  |  |  |
| komin nr 6 | 2,6*0,5 = 1,3 |  |  |  |
| komin nr 2 , nr 7 i nr 8 1,0*0,5*3 = 1,5 | 4,85 |  | m2 |
| 14 KNR 202/510/4 (1) | Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej, rury okrągłe o średnicy 15cm zamontowane w przewodzie kominowym |  |  |  |
|  | 11,0*3 = 33,0 | 33,00 |  | m |
| 15 KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki |  |  |  |
|  | wentylacyjne | 3 |  | szt |
| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| 16 KNR 401/735/9 (2) | Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupełnienie - tynk kategorii III |  |  |  |
| nr 2 | (0,92+0,4)*2*1,15 = 3,036 |  |  |  |
| nr 4 i nr 5 | (1,3+0,4)*2*1,15*2 = 7,82 |  |  |  |
| nr 7 i nr 8 | (0,92+0,4)*2*1,6*2 = 8,448 |  |  |  |
| nr 6 | (0,4+2,5)*2*1,8 = 10,44 | 29,74 |  | m2 |
| 17 KNR 23/933/1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - kominy ponad dachem | 29,74 |  | m2 |
| 18 KNR 23/933/5 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych-mozaikowych, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na belkach, słupach prostokątnych -kominy | 29,74 |  | m2 |
| 19 KNR 401/308/4 | Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25m2 |  |  |  |
| attyki | 9 = 9,0 |  |  |  |
| narożniki przy rurach 5 spustowych = 5,0 | 14,00 |  | szt |
| 20 KNR 202/923/3 | Wyłożenie gzymsów i podokienników dachówką karpiówką pojedynczo - dwa rzędy |  |  |  |
|  | 0,9*9 = 8,1 | 8,10 | 2,00 | m |
| 3 Roboty dekarsko-blacharskie |
| 21 KNR 401/412/1 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi | 10 |  | szt |
| 22 KNR 401/413/1 | Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm, nabicie desek 1-stronnie | 16 |  | m |
| 23 KNR 401/627/4 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki - istniejąca więźba | 525 |  | m2 |
| 24 KNR 15/517/1 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej 3-warstwowej, o wsp, Sd <= 0,15 m, masie min. 120 g/m2 i wytrzymałości na rozrywanie min. 210 N | 688,11 |  | m2 |
| 25 KNR 202/410/1 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kosze |  |  |  |
|  | 10,0*0,6*2*2 = 24,0 | 24,00 |  | m2 |
| 26 KNRW 401/519/4 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki w koszach z papy podkładowej grub. 4,0 mm | 24 |  | m2 |
| 27 KNRW 202/517/2 (2) | Ró ż ne obróbki - monta ż z gotowych elementów z blachy aluminiowej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm - kosze |  |  |  |
|  | 10,0*0,6*2*2 = 24,0 | 24,00 |  | m2 |
| 28 KNR 15/517/2 | Przyci ęcie i przybicie kontrłat i łat | 688,11 |  | m2 |
| 29 KNR 202/504/5 | Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w łuskę | 688,11 |  | m2 |
| 30 KNR 15/526/2 | Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłazów kominiarskich (nowe) | 3 |  | szt |
| 31 KNR 202/506/2 (2) | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm |  |  |  |
| nr 3 | (0,9+0,7)*2*0,3 = 0,96 |  |  |  |
| nr 4 i nr 5 | (1,0+0,7)*2*0,3*2 = 2,04 |  |  |  |
| nr 6 | (3,5+0,7)*2*0,3 = 2,52 |  |  |  |
| nr 7 i nr 8 | (1,3+0,7)*2*0,3*2 = 2,4 | 7,92 |  | m2 |
| 32 KNR 36/1115/2 | Uszczelnienie taśmą kominiarską ołowianą szer. 30 cm + listwa dociskowa na kołki |  |  |  |
| nr 2 | (0,9+0,55)*2 = 2,9 |  |  |  |
| nr 4 i nr 5 | (1,0+0,55)*2*2 = 6,2 |  |  |  |
| nr 6 | (3,5+0,55)*2 = 8,1 |  |  |  |
| nr 7 i nr 8 | (1,3+0,55)*2*2 = 7,4 | 24,60 |  | m |
| 33 KNR 202/506/1 (1) | Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm |  |  |  |
| wiatrownice | 8,5*6*0,25 = 12,75 |  |  |  |
| pod wolim okiem | 4,0*0,25*2 = 2,0 | 14,75 |  | m2 |
| 34 KNR 202/1011/6 (1) | Naświetla dwukrotnie malowane i szklone na budowie, pow. 1,00-1,20m2, okna "wole oko" z zachowaniem rysunku okna |  |  |  |
|  | 1,8*0,7*2 = 2,52 | 2,52 |  | m2 |
| 35 KNR 401/416/1 | Uzupełnienie ław kominiarskich, ławy poziome - stalowe powlekane wraz z konstrukcjami wsporczymi | 6 |  | m |
| 36 | Stopnie kominiarskie ze wspornikami | 18 |  | szt |
| 37 KNRW 202/522/2 (1) | Drabinki śniegowe - montaż z gotowych elementów, powlekane |  |  |  |
|  | 14,0+2,5+2,5+12,0+12,0+ 14,0+10,0 = 67,0 | 67,00 |  | m |
| 38 KNR 202/508/4 (2) | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15cm | 69,5 |  | m |
| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| 39 KNR 202/510/3 (2) | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm 4,5*9 = 40,5 | 40,50 |  | m |
| 40 KNR 202/508/9 (2) | Zbiorniki przy rynnach z blachy ocynkowanej | 3 |  | szt |
| 41 KNR 401/610/2 | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, podbitka pod okapami (14,5+10,5+14,5)*0,55 = 21,725 | 21,73 |  | m2 |
| 42 KNR 401/410/2 | Wymiana podsufitki, z desek niestruganych, grubość 25mm -uzupełnienia zniszczonych fragmentów podbitki pod okapami 21,73*30% = 6,519 | 6,52 |  | m2 |
| 43 KNR 401/628/3 | Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami koloryzującymi), 2-krotna, deski i płyty | 21,73 |  | m2 |
| 44 KNR 508/604/5 | Montaż wsporników i zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10mm, dach stromy, pokrycie dachu - dachówką | 115 |  | m |
| 45 KNR 508/619/1 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu | 8 |  | szt |
| 46 KNR 403/1205/3 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | 1 |  | pomiar |
| 47 KNR 403/1205/4 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | 7 |  | pomiar |