Załącznik nr 7 do  SIWZ

Zp-01/2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla wymiany pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Jasieniu, gm. Lasowice Wielkie

CPV:	45261210-9 - Wymiana pokryć dachowych

Obiekt :       Budynek Szkoły Podstawowej

Lokalizacja : Jasienie, gmina Lasowice Wielkie

Inwestor :     Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach

Chocianowice 78, 46-280 Lasowice Małe

1. Wstęp

1.1	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokryciowych dachów skośnych dwuspadowych dachówką ceramiczną karpiówką.

1.2	Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych czynności:

•	Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne

•	Wykonanie wiatroizolacji

•	Wykonanie pokrycia dachówką ceramiczną karpiówką

•	Wykonanie obróbek blacharskich

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. Materiały

•	Łaty o przekroju 38x50 mm

•	Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm.

•	Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

•	Dachówka ceramiczna karpiówka - wzór dobrany przez zamawiającego, w porozumieniu z wykonawcą kolor- naturalna czerwień

Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020 i musi spełniać normę europejską DNI -EN-1304

•	Folia paroprzepuszczalna - współcz. Sd - max. do 0,15 m, 3-warstwowa, masa powierzchniowa min. 120 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie min.210 N Materaił: polipropylen lub poliuretan

3.	Sprzęt i narzędzia

Do wykonania robót używać wyłącznie maszyn i elektronarzędzi sprawnych technicznie i uziemionych. Każdorazowo po zakończeniu robót narzędzia należy odłączyć od prądu, a maszyny (wyciągi) unieruchomić i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.

4.	Transport

Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Szczególną ostrożność należy wykazać przy transporcie i składowaniu dachówki, tak aby jej nie uszkodzić.

5.	Wykonanie robót

5. Wymagania ogólne

Istniejące pokrycie :

•	Rozboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem zasad BHP

•	Materiał z rozbiórki należy usunąć z działki szkolnej na legalne wysypisko

•	Po rozebraniu istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej należy naprawić ubytki i wymienić zniszczone elementy więźby dachowej

Podkład:

•	Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 5 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 5 mm w kierunku równoległym do spadku.

•	Podkład winien być zaimpregnowany od ognia i od szkodników drewna

•	Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia

•	Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynien i ław kominiarskich

•

Dachówki:

•	Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu.

•	Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony kapu.

•	Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie

nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 20 mm na całej długości rzędu.

•	Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.

Obróbki blacharskie:

•	Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm, ocynkowanej lub powlekanej systemowej. Obróbki koszowe -systemowe, z blachy aluminiowej

•	Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegółowe

Łaty

•	Usunąć gwoździe z krokwii i pozostałości po wcześniej zerwanych łatach rozebranego pokrycia z dachówki karpiówki

•	Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.

•	Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek.

•	Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej.

•	Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.

•	Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa - wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk. Kosze dodatkowo zaizolować pasem papy podkładowej.

•	Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachówki

•	Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie dwóch rzędów dachówek (krycie w koronkę)

•	Należy stosować się do wymagań ogólnych dla robót dekarskich

•	Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm.

•	Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki.

W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy mocować.

•	Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

•	Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat.

•	Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.

•	Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie

•	Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego

•	Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona jest przez producenta.

•	Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST.

•	Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych

•	Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy posiadają zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe.

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy lub zgłosić do inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.	Kontrola w trakcie robót

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii

6.3.	Kontrola w czasie odbioru robót

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:

•	Zgodności z dokumentacją projektową - przedmiarem robót

•	Jakości zastosowanych materiałów

•	Jakości wygłądu powierzchni dachówki

•	Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu.

•	Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2

•	Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2

8. Odbiór robót

8.1.	Odbiór częściowy

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiór podkładu

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. , 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą obliczenia. Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.

Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę.

8.1.2.	Odbiór robót blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są zgodnie z dokumentacją, w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.

8.1.3.	Odbiór pokrycia z dachówki

Odbiór pokrycia z dachówki polega na:

•	Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką milimetrową

•	Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny

•	Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo.

8.2.	Odbiór ostateczny - końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

•	Szczegółowe specyfikacje techniczne

•	Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności

•	Protokoły odbioru podłoży

•	Protokoły odbioru częściowego - jeśli był przeprowadzony

•	Instrukcje producentów materiałów

•	Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz - jeśli będą konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań:

•	Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru

•	Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia.

•	Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby:

•	Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót wynikających z projektu.

•	Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej - cena jednostkowa obejmuje:

•	Przygotowania stanowiska roboczego

•	Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

•	Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

•	Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu.

•	Wartość pracy sprzętu z narzutami

•	Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny

•	Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie między zamawiającym a wykonawcą.

10. Przepisy związane

PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241	Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.

Wymagania i badania przy odbiorze. PN-75/B-12029/Az1:1999        Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i

gąsiory dachowe. Badania.