Załącznik nr 1 do

SIWZ

Specyfikacja techniczna

LEKKIEGO  SAMOCHODU  RATOWNICZO – GAŚNICZEGO  DLA  OSP  CHOCIANOWICE”

| lp. | wymagania minimalne | oferowane ( tak – nie) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Opis pojazdu | 1.1. Kolor pojazdu: czerwony , 1.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3490 kg 1.3. Napęd samochodu na koła przednie lub tylne, 1.4. Kabina przystosowana do przewozu min. 5 osób, 1.5. Przeszklenie w części osobowej, 1.6. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, 1.7. Przedział osobowy wyłożony fabrycznie tapicerką i podsufitką, 1.8. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, 1.9. Poduszka powietrzna kierowcy, 1.10. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, 1.11. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 1.12. Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane, 1.13. Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP, 1.14 Pojazd wyposażony w radio samochodowe 1.15. Całkowita wys. pojazdu nie przekracza 2400 mm. |  |  |
| 2 Silnik | 2.1 Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 4, 2.2. Moc silnika min 115 kM, |  |  |
| 3. Oznakowanie | 3.1. Belka świetlna z napisem „STRAŻ”, 3.2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, 3.3 Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, 3.4. Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego, 3.5. Oznakowanie: numery operacyjne tył, boki i dach + 3 napisy „straż”, |  |  |
| 4. Zabudowa pożarnicza | 4.1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej, z ramą pośrednią aluminiową przykręcana do ramy podwozia, 4.2. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie, 4.3 Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blacha aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym, 4.4. Konstrukcja dachu wytrzymała na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp., 4.5. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową trzyelementowa i trzy węże ssawne, 4.6. Długość zabudowy min. 2550 mm, szer. min 2200 mm, 4.7. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę min 1100 mm, 4.8. Roleta w ścianie tylnej o szer. min. 850 mm, 4.9. Rolety aluminiowe pyło-wodoszczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu, 4.10 Wszystkie rolety zabudowy pożarniczej zamykane jednym kluczem, 4.11. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze, 4.12. Oświetlenie pola pracy, 4.13. Zabudowa pożarnicza posiadająca miejsce na sprzęt pożarniczy, 4.14. Uchwyt na pompę typu „PO 5” |  |  |
| 5. Wyposażenie dodatkowe | 5.1. Maszt oświetleniowy – teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. Wys. masztu po rozłożeniu nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu min.IP 55(wg PN-92/E-08106), 5.2. Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 Khz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min.220 kanałów , 5.3 Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5 t, 5.4. Wysokociśnieniowy agregat wodny: - wydajność pompy min. 40l/min. Przy ciśnieniu min. 40 bar, - silnik czterosuwowy, - rozrusznik ręczny, - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym, - prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody od mgłowego do zwartego, - zbiornik wody o pojemności min. 200 litrów. |  |  |

Dnia . ………………………………

………………………………………………………

/podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli oraz piczatki/