Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p | Żądane | Uwagi | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Warunki ogóle Opis przedmiotu zamówienia |  |  |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, rok budowy nie starszy niż 1989r. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w Polsce, dopuszcza się składania ofert przez firmy z terenu Unii Europejskiej. Wszystkie dokumenty składane są w j. polskim. |  |  |
|  | Opis szczegółowy |  |  |
| 2 | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy |  |  |
| 2.1 | Konstrukacja, parametry: ● konstrukcja samochodu zbudowana na sztywnej ramie ● kabina podwójna jednomodułowa, 4 drzwiowa, przystosowana do przewozu min 9 osób ● nadwozie w kolorze czerwonym niemetalizowanym, ● silnik typ TD o minimalnej mocy 140 kW (190KM) ( należy podać typ i moc silnika w kW i KM), ● napęd w układzie uterenowionym 4x4 z możliwością blokady mechanizmu róznicowego osi przedniej i tylnej, ● manualna minimum 5 przekładniowa skrzynia biegów z biegiem wstecznym ● w przedziale załogi wieszaki na aparaty powietrzne jednobutlowe w ilości min 2 szt ● zabudowa części bojowej pojazdu - wykonana z elementów odpornych na korozję w układzie: minimum po dwie skrytki zamykane roletami na prawej i lewej stronie ● przedział autopompy umiesczony w tylnej części pojazdu zamykany roletą lub klapą. ● zbiornik na wodę o pojemności min 1200 l wykonany z tworzywa sztucznego ● na dachu zabudowy bojowej system mocowania drabiny przenośnej typu D10W oraz skrzynia transportowa wykonana z elementów metalowych nierdzewnych, ● autopompa dwuzakresowa o wydajności minimum 1600 l/min z zwijadłem mechanicznym układu szybkiego natarcia o długości min 30 m zakończona prądownica wodną, ● minimum po dwie nasady tłoczne Ø 75 wyjściowe z lewej i prawej strony oraz minimum jedna nasada Ø 75 zasilająca. |  |  |
| 2.2 | ● układ hamulcowy wyposażony w co najmniej układ ABS działający na 4 koła ● na tylnym moście zamontowany system łańcuchów przeciwśnieżnych |  |  |
| 2.3 | ● układ kierowniczy wyposażony we wspomaganie |  |  |
| 2.4 | układ elektryczny i wyposażenie : ● 24 V jednoprzewodowy z "minusem" na masę , wyposażony w alternator i akumulatory pokrywający zapotrzebowanie na energię elektryczną przy pełnym obciążeniu. ● światła przeciwmgielne z przodu i tyłu pojazdu ● lampy sygnalizacyjne: światło niebieskie na pojedyńczych lampach obrotowych na dachu kabiny oraz na tylnej części zabudowy. Dodatkowe dwa światła sygnalizacyjne niebieskie zamontowane z przodu atrapy silnika. ● gniazdo zapalniczk z możliwością podłączenia szperacza, ● szperacz pogorzeliskowy zamontowany z prawej strony w przedniej części pojazdu, ● oświetlenie wewnętrzne zabudowy przedziału bojowego ● głośnik w przedziale autopompy współpracujący z radiotelefonem przewoźnym ● sygnał akustyczny uprzywilejowania elektro-pneumatyczny zamontowany na dachu kabiny pojazdu |  |  |

Warunki gwarancji i serwisu

| Gwarancja | Wymagane terminy gwarancyjne | Terminy oferowane przez oferenta |
| --- | --- | --- |
| - 1- | -2- | -3- |
| Gwarancja ogólna na kompletne podwozie samochodu wraz z zabudową. | Minimum 12 miesięcy |  |

Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego winno nastapić poprzez wpisanie w kolumnie 4 sformułowania "TAK", "SPEŁNIA", lub przepisanie opisu wymaganego przez zamawiającego (kolumna 2).

W przypadku, gdy wymagane jest podanie konkretnego parametru, wykonawca zobowiązany jest podać oferowany parametr.

..................................................dnia....................							      podpis osoby upoważninej